## Slide 1
SMART GRIDS: CONTROL DE REDES ELÉCTRICAS
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
POR DANIEL LÓPEZ RAMOS
1
Notes: Si les pido que recuerden el día 28 de abril de 2025, probablemente no se acuerden de ese día en específico. Sin embargo, ese día ustedes y yo vivimos un fenómeno histórico. Ese día toda España sufrió un apagón, un cero eléctrico absoluto. La raíz del problema residió en que, aunque los generadores tienen la capacidad de inyectar potencia reactiva que sirve para controlar las tensiones en el sistema eléctrico. Ese día los generadores renovables no estaban habilitados para ayudar en ese control y todo colapsó. Por eso, yo Daniel López Ramos, vengo a presentar “Smart Grids: Control de Redes Eléctricas con Inteligencia Artifical”, un TFG en colaboración del LSI y el departamento de Ingeniería Eléctrica, para mediante el uso de la IA, dotar al sistema de la capacidad de controlar su estado. ¿Y cómo hemos llegado a este estado actual de descontrol?

## Slide 2
UNIDIRECCIONAL
CONTROL
CENTRALIZADO
2
MOTIVACIÓN
Notes: El problema es que las redes eléctricas han sufrido un cambio radical. El planteamiento inicial se basaba en la generación de energía en centrales eléctricas centralizadas y controladas y su distribución directa a los usuarios. Sin embargo, el auge de las energías renovables y la adopción masiva de nuevas tecnologías, lo ha cambiado todo.

## Slide 3
3
CAOS
BIDIRECCIONAL
DISTRIBUIDO
MOTIVACIÓN
Notes: Donde antes había grandes centros de generación centralizados, ahora hay centros de energía distribuidos con una generación de energía irregular, debido principalmente a la naturaleza inestable de las energías renovables.

## Slide 4
3
CAOS
BIDIRECCIONAL
DISTRIBUIDO
MOTIVACIÓN
Notes: Donde antes había un consumidor pasivo, ahora hay un usuario que genera y consume energía mediante instalaciones de autoconsumo y almacenamiento de electricidad. Es más, muchos de estos usuarios vierten los excedentes de energía que no consumen a la red. Y donde antes había control de todo el proceso en única dirección, ahora hay desconocimiento en un entorno bidireccional.

## Slide 5
SISTEMA DIGITALIZADO
CONTADORES INTELIGENTES
SENSORES
SISTEMAS DISTRIBUIDOS
4
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
SMART GRIDS
Notes: La apuesta de las empresas para solucionar este problema actual son las Smart Grids, que son básicamente sistemas digitalizados que extraen información de la red mediante sensores y contadores inteligentes. Es ahí donde la inteligencia artificial puede dar una solución.

## Slide 6
CLASIFICACIÓN
REGRESIÓN
5
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
APRENDIZAJE SUPERVISADO
Notes: Con estos nuevos sistemas, disponemos de muchos datos, que es justo lo que necesitamos para entrenar modelos mediante aprendizaje supervisado. Y en el aprendizaje supervisado nos centraremos en modelos de regresión, ya que estos modelos van a predecir variables físicas continuas.

## Slide 7
RANDOM FOREST
XGBOOST
RED NEURONAL
6
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
MODELOS UTILIZADOS
Notes: Evaluamos así tres modelos consolidados: Random Forest basado en la inteligencia colectiva de árboles de decisión, XGBoost con potenciación por gradiente de esos mismos árboles, y Redes Neuronales basadas en estructuras de neuronas interconectadas. Se eligieron porque combinan la robustez de los estándares de la industria con un bajo coste computacional.

## Slide 8
7
RESOLUCIÓN DE LA INESTABILIDAD ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
OBJETIVOS
ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS
Notes: El objetivo principal de este proyecto no se limita a realizar un análisis de datos teórico, sino que pretende resolver un desafío real y actual de ingeniería eléctrica.

## Slide 9
8
RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN
 | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 
 | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
FASE DE INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE DE ANÁLISIS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE DE DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE DE EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE DE CIERRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: El desarrollo del proyecto se ha planificado siguiendo un ciclo de vida en cascada permitiendo solapamiento de fases. Dividimos las fases en investigación con el objetivo de asentar la base teórica, análisis permitiendo traducir la investigación en especificaciones formales, desarrollo para la implementación del sistema predictivo, evaluación para medir la eficacia de dicho sistema y cierre para el cumplimiento de una correcta entrega del proyecto.

## Slide 10
9
RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN
CONCEPTO | IMPORTE (€)
CAPEX | 216,67
OPEX | 11.690,60
COSTE BASE | 11.907,27
MARGEN DE CONTINGENCIA (10%) | 1.190,73
BENEFICIO (15%) | 1.786,09
SUBTOTAL SIN IVA | 14.884, 09
IVA (21%) | 3.125,66
PRESUPUESTO FINAL ESTIMADO | 18.009,75
Notes: En lo referente a la planificación financiera, se ha calculado el coste total de propiedad, estructurándolo principalmente en coste de capital o CAPEX y coste operativo o OPEX. Como resultado final se estima como presupuesto final para el proyecto unos 18.000 €

## Slide 11
10
DISEÑO Y ARQUITECTURA
Notes: Para alcanzar los objetivos, se ha utilizado un stack tecnológico estándar en la industria basado en Python y Jupyter. Utilizando Numpy y Panda para el tratamiento de datos, junto con Scikit-learn, Tensorflow y Keras para implementar los modelos de Machine Learning.

## Slide 12
11
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
DATOS DE UN DÍA CADA 5 MINUTOS
Notes: Para el desarrollo del proyecto se ha trabajado sobre esta red de distribución, de la que podemos observar que tiene 14 nudos y múltiples generadores marcados por iconos. Los datos que disponemos de esta red son muestras reales espaciadas cada 5 minutos para un día de las potencias en cada nudo. ¿Qué potencias son esas? La potencia activa, que es la que se convierte en trabajo útil y la potencia reactiva utilizada para generar los campos electromagnéticos de las líneas.

## Slide 13
12
105.120 MUESTRAS
DATOS DE UN AÑO CADA 5 MINUTOS
SCRIPTS
DATOS DE UN DÍA CADA 5 MINUTOS
PROCESO HEREDADO
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Notes: Ese número de datos es insuficiente, por lo que a partir de unos scripts en Python y la herramienta GAMS, se generan muestras para el resto del año cada 5 minutos, con variaciones aleatorias de las muestras reales. Disponemos así de 105.120 muestras. Cabe destacar que esos scripts no forman parte del trabajo propio, sino que es material proporcionado por los tutores.

## Slide 14
13
INYECCIÓN DE POTENCIA POR GENERADORES
ALTERA TENSIONES DE LOS NUDOS
ALTERA PÉRDIDAS DE LA RED
DEPENDENCIA DE VARIABLES
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Notes: Ese proceso es relevante en este caso, ya que esos scripts y los algoritmos actuales de optimización de las redes eléctricas, realizan un flujo de cargas óptimo, en este caso con uno de los generadores de la red. Esto significa que el algoritmo busca una configuración de tensiones que minimiza las pérdidas del sistema, mediante la inyección de potencia reactiva. Por tanto, los datos del dataset de salida son datos una vez aplicada esta inyección. Esto es una clara dependencia, de la que los algoritmos de IA pueden aprovercharse.

## Slide 15
14
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
ELECTRIC SEQUENTIAL REGRESSOR (ESR)
X
MODELO 2
P
Q
Q
GEN7
V
PERD
MODELO 1
COMPATIBLE
X
X
Notes: Aquí reside la aportación principal de este proyecto, la arquitectura ElectricSequentialRegressor o ESR. El ESR es un modelo basado en la concatenación de modelos, compuesto por dos modelos. El primer modelo realiza la predicción de la variable de control (la potencia reactiva inyectada) y la salida se utiliza como entrada del segundo modelo, además del resto de potencias. El segundo modelo es el que se encarga de predecir las variables de estado (las tensiones de los nudos y las pérdidas del sistema). Cabe destacar que el ESR es compatible completamente con el ecosistema de Scikit-learn, por lo que se puede nutrir de las utilidades ya implementadas de esta librería.

## Slide 16
15
  NORMALIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS
  ASIGNACIÓN DE PESOS A LAS VARIABLES OBJETIVO
  MODELO BASADO EN LÓGICA ESR
  IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN (DROPOUT Y BATCH NORMALIZATION)
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
REDES NEURONALES
Notes: En cuanto a los modelos de aprendizaje profundo, se ha seguido la misma lógica del ESR para la topología de las redes y se asignan pesos a las variables objetivo para enfocar el aprendizaje de estas. Además, para este tipo de algoritmos es conveniente realizar una normalización o estandarización de variables y en este caso se realiza, junto con otras estrategias de optimización.

## Slide 17
16
LIMITACIÓN DE POTENCIA COMPUTACIONAL
DESCARTADA EXPLORACIÓN EN REJILLA
EXPLORACIÓN ALEATORIA
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
OPTIMIZACIÓN DE HIPERPARÁMETROS
Notes: En estos modelos, hay ciertos parámetros de optimización ajenos al entrenamiento de los modelos que condicionan los resultados de estos. Esos son los hiperparámetros y para la optimización de estos es común realizar una exploración en rejilla. Este proceso es muy exigente computacionalmente y debido a las limitaciones en este aspecto, se usan métodos de exploración aleatoria que respetan la naturaleza temporal de las series de datos.

## Slide 18
17
RANDOMIZEDSEARCHCV
METAGEN
RANDOMSEARCH
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
OPTIMIZACIÓN DE HIPERPARÁMETROS
Notes: Para optimizar los modelos del ESR, utilizamos las herramientas nativas de Scikit-learn y el framework de optimización MetaGen, desarrollado por profesorado del LSI.

## Slide 19
18
TIMESERIESRANDOMSEARCH
  VALIDACIÓN CRUZADA PARA SERIES TEMPORALES
  PREVENCIÓN DE FUGAS DE DATOS EN NORMALIZACIÓN
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
OPTIMIZACIÓN DE HIPERPARÁMETROS
Notes: Para la optimización de los modelos de aprendizaje profundo se ha implementado la clase TimeSeriesRandomSearch, una validación cruzada diseñada a medida para la serie temporal que previene la fuga de datos en el proceso de normalización.

## Slide 20
19
RESULTADOS
TOTAL DE MODELOS ENTRENADOS:
Notes: En total se han entrenado y explorado 8 arquitecturas: tres modelos que utilizan el ESR, 3 redes neuronales y dos modelos base de RandomForest y XGBoost que actúan como línea base para comparar la eficacia del resto de arquitecturas.

## Slide 21
20
RESULTADOS
MAE
MAPE
R
2
DISPERSIÓN
HISTOGRAMA
MÉTRICAS POR VARIABLE
GRÁFICAS DEL ERROR
Notes: ¿Cómo se ha medido la eficiencia de estos modelos y cuáles han sido los resultados? Se han usado dos recursos, métricas de evaluación y gráficas de dispersión del error cometido. Primero observaremos los resultados en las métricas.

## Slide 22
21
RESULTADOS
Notes: Para ello se ha recogido en esta tabla por cada variable y modelo tres métricas de evaluación: MAE, MAPE y coeficiente de determinación. Por columnas se han coloreado con tonos rojizos los peores resultados y en tonos verdosos los mejores.

## Slide 23
48
RESULTADOS
Notes: Como pueden observar en la tabla, los algoritmos basados exclusivamente en Random Forest fracasan de forma generalizada en la predicción de los voltajes cuando no se utiliza la arquitectura ESR. Sin embargo, me gustaría destacar el modelo denominado ESR_Best_Model, una arquitectura híbrida que emplea Random Forest como primer regresor y XGBoost como segundo.

## Slide 24
48
RESULTADOS
Notes: Se constata, además, que las arquitecturas de aprendizaje profundo presentan un desempeño muy favorable en la estimación de las variables de estado y las pérdidas de red. ESR_Best_Model sigue dando resultados prometedores y mantiene ese desempeño en la predicción de la potencia reactiva inyectada.

## Slide 25
21
RESULTADOS
Notes: Respecto a esta variable, las particiones ortogonales propias del Random Forest demuestran ser idóneas para captar su comportamiento. Sin embargo, la inclusión del Random Forest dentro del marco ESR resulta indispensable, ya que evita predecir el sistema simultáneamente, previniendo así caídas drásticas de eficiencia.

## Slide 26
22
RESULTADOS
Notes: Analizando ahora de forma visual las distribuciones del error, observamos que en la predicción de pérdidas, los modelos basados tanto en potenciación por gradiente como en aprendizaje profundo logran descifrar la naturaleza física del problema.

## Slide 27
22
RESULTADOS
Notes: Estos cometen un error máximo del 10%, alcanzando un excelente 5% en sus mejores aproximaciones.

## Slide 28
22
RESULTADOS AVANZADOS

## Slide 29
RESULTADOS AVANZADOS
22
Notes: Cabe notar que, debido a la propia distribución de las muestras, estos modelos muestran una ligera tendencia a subestimar las pérdidas cuando estas superan el umbral de los 40 kW.

## Slide 30
23
RESULTADOS
Notes: Por otro lado, los resultados de la predicción de los voltajes son excepcionales.

## Slide 31
23
RESULTADOS
Notes: Los modelos captan a la perfección el comportamiento dinámico de los nudos, logrando acotar el error de predicción a un máximo estadístico de un 0,5%.

## Slide 32
23
RESULTADOS AVANZADOS

## Slide 33
23
RESULTADOS AVANZADOS

## Slide 34
24
RESULTADOS FINALES
MEJORES MODELOS:
VARIABLES DE ESTADO
RED NEURONAL
VARIABLE DE CONTROL
ESR_RANDOMFOREST
Notes: En síntesis, ¿qué conclusiones operativas podemos extraer? Para la predicción de las variables de estado, la hegemonía recae sobre los modelos de aprendizaje profundo. Específicamente, la Red Neuronal estándar demuestra una gran flexibilidad para ajustarse a la complejidad de la red. En contraste, para el dominio de la variable de control, las arquitecturas óptimas son las basadas en Random Forest, destacando ESR_RandomForest.

## Slide 35
25
RESULTADOS FINALES
MEJOR MODELO:
ESR_BEST_MODEL
DESVIACIÓN MEDIA DEL 3% EN PÉRDIDAS
DESVIACIÓN MEDIA DEL 0,1% EN TENSIONES
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DEL 0,0067 P.U. EN POTENCIA REACTIVA
Notes: Si buscamos la solución más equilibrada, la arquitectura híbrida ESR_Best_Model reporta los resultados más estables y fiables del estudio. Este modelo opera con una desviación media de apenas el 3% en pérdidas y un 0,1% en la predicción de tensiones. Asimismo, ejecuta la inyección de potencia reactiva con una desviación absoluta media de únicamente 0,0067 puntos por unidad.

## Slide 36
CONCLUSIONES
26
VIABILIDAD DE LA IA EN SMART GRIDS
RUPTURA DEL ENFOQUE MONOLÍTICO
ÉXITO DE LA ARQUITECTURA HÍBRIDA (ESR)
Notes: Para finalizar, este proyecto ha demostrado la viabilidad de la IA en este nuevo ecosistema de las Smart Grids, mediante la ruptura del enfoque monolítico de la predicción del estado y control de las redes eléctricas. Para ello se ha propuesto la arquitectura ESR que ha demostrado todo su potencial implementando en una misma arquitectura dos modelos optimizados individualmente para cada variable. Arrojando resultados muy prometedores para dotar al sistema eléctrico de un control autónomo y eficiente sobre su estado. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias por su atención.